## Slide 1
需求：串口发送采集指令
Adc进行大量采集存储在ram系统中
按键按下之后进行ram的数据输出
使用fifo保证数据的顺序无错误
输出给串口
基于片上存储器的adc数据采集存储系统
逻辑框图

## Slide 2
模块一：串口发送数据格式、指令
发送的数据格式 ff + a0 + xx + ff
其中 ff a0 为校验数据
xx 为采集数量
ff 为结尾校验数据
Clk
rx
Out_data
Out_done
设计
根据 done 的数据计数接收了多少次 接收 4次产生一帧数据 32位
Shift_data
Cmd_done

## Slide 3
模块二：adc采集 以及检测次数
输入 是1 发送完成信号 2串口数据 3按键
输出 1 采样数量 2 adc 采样值 3 单次采样完成标准
clk
rst
key0
Adc_out
cs
sclk
din
data
Data_done
adc128s102
cs
sclk
din
Dout
dout
dout
Sample_all cnt
cmd_done
Uart_data

## Slide 4
模块三：Ram 使用ip 核 生成
存储数量 位256个数据 使用的是ip核是 block memory generator(8.4)
存储的位宽是16位
使用的 simple dual prot ram的简单双端口 解决接收时钟 和发送时钟不一致的问题
开启 primitives output register 会产生一个时钟的输出延时 作用是 分离存储和运算
clka
ena
wea
addr
data
clkb
enb
addrb
doutb
时钟A使用的是 系统时钟
当adc_change_done 完成后进行 给数据给data 然后进行地址增加 使能 wea和ena
adc_change_done
sample_all_cnt
RAM

## Slide 5
模块三 使用fifo 解决 ram传输速率与 uart发送速率不一致的问题
使用ip进行建立：首先就是 使用 independent clocks block ram
write width 为16 深度 256 read width 为8 depth 512
开启 almost full flag 和 almost empty flag
开启读写数据计数器
功能：
按下按键进行 写入/不写入的切换
ram中的值进而连接fifo
Wr_clk使用的是系统时钟 rd_clk使用与串口相关
Fifo读取使用的是状态机的方式进行编写
空闲态 检测 fifo中是否有数据 以及串口是否发送完成
读取fifo态 将fifo 读取使能 再此检查fifo 是否有数据 没有就回到空闲态
等待态 ：fifo输出模式会延缓时钟周期才输出
串口发送态：传入数据给 串口 给使能串口信号
等待串口发送完成态：检测到完成 就转到空闲态

## Slide 6
rd_clk
wr_clk
rst
din
Wr_en
Rd_en
dout
full
almost_full
almost_empty
empty
rd_data_count
wr_data_count
wr_rst_busy
rd_rst_busy
key
Key_p_flag
串口
ram
din
clk